Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Platnosť cenovej ponuky do (mesiac/rok):

Názov zadávateľa : VK-stroj s. r. o.

Sídlo zadávateľa: Sverepec č.320, 017 01 Sverepec

IČO zadávateľa: 45259763

Logický celok č. 1: Pevnolátkový laserový páliaci stroj - 1 ks

| Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie logického celku: ................................................................................................. |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | Pracovný rozsah v osi X minimálne (mm) | 3000 |  |  |
|  | Pracovný rozsah v osi Y minimálne (mm) | 1500 |  |  |
|  | Pracovný rozsah v osi Z minimálne (mm) | 100 |  |  |
|  | Zaťaženie stola minimálne (kg) | 900 |  |  |
|  | Maximálna hrúbka plechu minimálne - konštrukčná oceľ (mm) | 25 |  |  |
|  | Maximálna hrúbka plechu minimálne - ušľachtilá oceľ (mm) | 20 |  |  |
|  | Maximálna hrúbka plechu minimálne - zliatina hliníka (mm) | 20 |  |  |
|  | Výkon zdroja vláknového lasera minimálne (W) | 4000 |  |  |
|  | Rýchlosť stroja simultánne X a Y minimálne (m/min) | 130 |  |  |
|  | Automatické výmenné stoly minimálne (ks) | 2 |  |  |
|  | Dopravníkový pás pre odvádzanie strusky pod celou reznou oblasťou | áno |  |  |
|  | Postrekovanie miesta zápichu | áno |  |  |
|  | Systém zabraňujúci znečisteniu šošovky | áno |  |  |
|  | Univerzálna rezacia hlava pre všetky hrúbky | áno |  |  |
|  | Automatika vypínania, pohotovostný režim | áno |  |  |
|  | Automatické čistenie dýz | áno |  |  |
|  | Zber dát zo stroja v digitálnej podobe (vyhodnotenie, analýza) | áno |  |  |
|  | Rezanie rozšíreným laserovým lúčom pre vyššiu kvalitu rezu porovnateľného s CO2 | áno |  |  |
|  | Kompaktný odsávací systém | áno |  |  |
|  | Automatická detekcia kolízie s variabilnými možnosťami reakcie | áno |  |  |
|  | Možnosť zosieťovania pre transfer dát | áno |  |  |
|  | Rozpoznanie polohy plechu | áno |  |  |
|  | CE certifikát konformity | áno |  |  |
|  | Certifikované okná stroja | áno |  |  |
|  | Automatizované CNC riadenie stroja a technologickými parametrami rezania a ich editovaním | áno |  |  |
|  | Kamerové zameranie zvyškových plechov a ich digitalizované spracovanie | áno |  |  |
|  | Externé programovanie | áno |  |  |
|  | Kontrola stavu ochranného skla | áno |  |  |
|  | Riadiaci panel s dotykovou obrazovkou v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |  |
|  | Prediktívna údržba | áno |  |  |
|  | Svetelná signalizácia stavu prevádzky stroja | áno |  |  |
|  | Internetové spojenie zo servisom | áno |  |  |
|  | Svetelná ochrana (zabezpečenie zóny výmeny stolov) | áno |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku |  |
|  | Cena (suma spolu) za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného log. celku v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Frézovacie centrum s robotizáciou - 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			      .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača